## 阀门基本知识

什么叫阀门？现在是这样定义阀门的，阀门是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流泄压等功能。阀门作为管道的重要控制元件，广泛应用于石油、化工、冶金、天然气输送、发电站、城市供水等国民经济的各个部门。下面，我

什么叫阀门？现在是这样定义阀门的，阀门是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流泄压等功能。阀门作为管道的重要控制元件，广泛应用于石油、化工、冶金、天然气输送、发电站、城市供水等国民经济的各个部门。   下面，我们进一步的来介绍下阀门知识。公称尺寸（DN） 以下的公称尺寸DN数值一句GB/T 1047－2004标准 DN：用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径（单位：mm）等特征尺寸直接相关。 优先选用的DN数值如下

| DN 6 | DN 100 | DN 700 | DN 2200 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 8 | DN 125 | DN 800 | DN 2400 |
| DN 10 | DN 150 | DN 900 | DN 2600 |
| DN 15 | DN 200 | DN 1000 | DN 2800 |
| DN 20 | DN 250 | DN 1100 | DN 3000 |
| DN 25 | DN 300 | DN 1200 | DN 3200 |
| DN 32 | DN 350 | DN 1400 | DN 3400 |
| DN 40 | DN 400 | DN 1500 | DN 3600 |
| DN 50 | DN 450 | DN 1600 | DN 3800 |
| DN 65 | DN 500 | DN 1800 | DN 4000 |
| DN 80 | DN 600 | DN 2000 |  |

公称压力（PN） 以下的公称压力PN数值依据GB/T 1048－2004标准 PN：与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关、用于参考的字母和数字组合的标识。它由字母PN和后跟无因次的数字组成 PN数值应从以下系列种选择

| DIN系列 | ANSI系列 |
| --- | --- |
| PN2.5 | PN20 |
| PN6 | PN50 |
| PN10 | PN110 |
| PN16 | PN150 |
| PN25 | PN260 |
| PN40 | PN420 |
| PN63 |  |
| PN100 |  |

注：必要时允许选用其他PN数值   阀门型号编制方法

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | － | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、类型代号 |
| 2、驱动方式代号 |
| 3、连接形式代号 |
| 4、结构形式代号 |
| 5、密封面材料或衬里材料代号 |
| 6、压力代号或工作温度下的工作压力 |
| 7、阀体材料代号 |

阀门类型代号

| 阀门类型 | 代号 | 阀门类型 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全阀 | A | 球阀 | Q |
| 蝶阀 | D | 疏水阀 | S |
| 隔膜阀 | G | 调节阀 | T |
| 止回阀 | H | 柱塞阀 | U |
| 截止阀 | J | 旋塞阀 | X |
| 节流阀 | L | 减压阀 | Y |
| 排污阀 | P | 闸阀 | Z |

具有其他功能作用阀门的表示代号

| 第二功能作用名称 | 代号 | 第二功能作用名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温型 | D | 缓闭型 | H |
| 保温型 | B | 排渣型 | P |
| 波纹管型 | W | 吹扫型 | C |
| 伸缩法兰型 | S | 防火型 | F |
| V形球型 | V | 快速型 | Q |

带有特异结构阀门的角标代号

| 特异结构名称 | 代号 | 特异结构名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刀型平板 闸阀 | D | 水封型 | S |
| 带导流孔型 闸阀 | K | 不带导流孔型 闸阀 | W |

驱动方式代号

| 驱动方式 | 代号 | 驱动方式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁 | 0 | 锥齿轮 | 5 |
| 电磁－液动 | 1 | 气动 | 6 |
| 电－液动 | 2 | 液动 | 7 |
| 涡轮 | 3 | 气－液动 | 8 |
| 正齿轮 | 4 | 电动 | 9 |

注：1、代号1、代号2及代号8是用在阀门启闭时，需有两种动力源同时对阀门进行操作     2、安全阀、液压阀、疏水阀、手动手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门，本代号省略不表示     3、对于气动或液动：常开式用6K、7K表示；常闭式用6B、7B表示；气动带手动用6S表示、防爆电动用9B表示   连接形式代号

| 连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内螺纹 | 1 | 对焊接 | 6b |
| 外螺纹 | 2 | 对夹 | 7 |
| 法兰 | 4 | 卡箍 | 8 |
| 承插焊 | 6s | 卡套 | 9 |

密封面或衬里材料代号

| 密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锡基轴承合金（巴氏合金） | B | 尼龙塑料 | N |
| 搪瓷 | C | 渗硼钢 | P |
| 渗氮钢 | D | 衬铅 | Q |
| 氟塑料 | F | 奥氏体不锈钢 | R |
| 陶瓷 | G | 塑料 | S |
| Cr13系不锈钢 | H | 铜合金 | T |
| 衬胶 | J | 橡胶 | X |
| 蒙乃尔合金 | M | 硬质合金 | Y |

注：1、除隔膜阀外、当密封副的密封面材料不同时，以硬密度的材料表示 2、阀门密封副材料均为阀门的本体材料时，阀座密封面材料代号用“W”表示   阀体材料代号

| 阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳钢 | C | 球墨铸铁 | Q |
| Cr13系不锈钢 | H | 0Cr17Ni12Mo2系不锈钢 | R |
| 1Cr5Mo铬钼钢 | I | 00Cr17Ni14Mo2系不锈钢 | RL |
| 15CrMo铬钼钢 | H | 塑料 | S |
| 可锻铸铁 | K | 铜及铜合金 | T |
| 铝合金 | L | 钛及钛合金 | Ti |
| 0Cr18Ni9系不锈钢 | P | 铬钼钒钢 | V |
| 00Cr19Ni10系不锈钢 | PL | 灰铸铁 | Z |

型号和名称编制方法示例

| 一、电动、法兰连接、明杆楔式双闸板，阀座密封面材料由阀体直接加工，公称压力PN1、阀体材料为灰铸铁的闸阀 | Z942W－1电动楔式双闸板闸阀 |
| --- | --- |
| 二、手动、外螺纹连接、浮动直通式，阀座密封面材料为氟塑料、公称压力PN40、阀体材料为1Cr18Ni9Ti的球阀 | Q21F－40P外螺纹球阀 |
| 三、气动常开式、法兰连接、屋脊式结构并衬胶、公称压力PN6、阀体材料为灰铸铁的隔膜阀 | G6K41J－6气动常开衬胶隔膜阀 |
| 四、液动、法兰连接、垂直板式、阀座密封面材料为铸铜、阀瓣密封面材料为橡胶、公称压力PN2.5、阀体材料为灰铸铁的蝶阀 | D741X－2.5液动蝶阀 |
| 五、电动驱动对焊接连接、直通式、阀座密封面材料为堆焊硬质合金、工作温度540℃时工作压力17.0MPa、阀体材料铬钼钒钢的截止阀 | J961Y－P54170V电动焊接截止阀 |

阀门材料性能（主要依据JB/T 5300－1991标准）

| 阀体材料 | 适用公称压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰铸铁 | ≤10 | －10～200 | 水、蒸汽、空气、煤气及油类等介质 |
| 可锻铸铁 | ≤25 | －30～300 | 水、蒸汽、空气及油类等介质 |
| 球墨铸铁 | ≤40 | －30～350 | 水、蒸汽、空气及油类等介质 |
| 铜合金 | ≤25 | －40～250 | 水、海水、氧气、空气及油类等介质 |
| 碳素钢 | ≤320 | －30～450 | 水、蒸汽、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质 |
| 高温钢 | ≤16 | ≤550 | 蒸汽及石油产品 |
| 低温钢 | ≤64 | ≥－196 | 乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质 |
| 不锈耐酸钢 | ≤64 | ≤200 | 硝酸、醋酸等介质 |